Розрахунок

норми споживання теплової енергії  на опалення місць загального користування

(під”їздів)  у разі відключення споживачів від централізованого теплопостачання

0,008  : 6,2 = 0,0013 Гкал/кв.м опалювальної площі житла /міс

Де:

0,008 Гкал/кв.м/ в опалювальний сезон – нормативна  кількість теплової енергії на опален-

ня  МЗК на опалювальний сезон в розрахунку на

1 кв. м.   опалювальної   площі  житлових  примі-

щень          (розрахована  відповідно до Методики

розахунку кількості теплоти, спожитої на опале-

ння  місць  загального користування  багатоквар-

тирних  будинків, затверджених  Наказом  Мініс-

терства будівництва, архітектури та житлово-ко-

мунального  господарства України  № 359 від  31

жовтня 2006р.

6,2 міс                     – тривалість  опалювального  сезону  в  місяцях, розрахована за  норма-

тивною тривалістю опалювального сезону в днях (187 днів) та  серед-

ньою кількістю днів в місяці опалювального сезону  (30,29 днів)

187 днів / 30,29 днів =6,2 місяці.

Директор КП ПТВП                       А.А. Гавриш

Вик.

Начальник ВТВ                                  В.І. Трохименко

Начальник ПЕВ                                  С.В. Тарасенко