Додаток

до рішення виконавчого комітету

____________________ №______

Норми споживання питної води для споживачів послуг

комунального підприємства  "Прилукитепловодопостачання"

| № п/п | Об'єкти витрат води | Одиниці виміру | Норми витрат м3/місяць | Норми витрат л/добу | в т. ч. л/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | холодної | гарячої |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Квартири та будинки садибного типу: | 1 мешканець |  |  |  |  |
|  | - вуличні колонки: | -”- | 1,521 | 50 | 50 | - |
|  | - дворові колонки, або вода в будинках, без зливної ями, без ванни та газової колонки: | -”- | 1,825 | 60 | 60 | - |
|  | - з водоводом в будинку, зливною ямою: | -”- |  |  |  | - |
|  | - без ванни: | -”- | 2,129 | 70 | 70 | - |
|  | - також без газової колонки, або теж саме без ванни, але з газовою колонкою: | -”- | 2,738 | 90 | 90 | - |
|  | - також з ванною, газовою колонкою: |  | 3,802 | 125 | 125 | - |
|  | -з водоводом і центральною каналізацією: |  |  |  |  |  |
|  | -без ванни і без газопостачання |  | 3,042 | 100 | 100 |  |
|  | -також з централізованим гарячим водопостачанням, з ваннами довжиною 1,5 до 1,7 м, обладнаними душами | -"- | 4,563 | 150 | 150 | - |
|  | - також з газопостачанням: | -"- | 3,65 | 120 | 120 | - |
|  | - також з газовими водонагрівачами: | -"- | 5,779 | 190 | 190 | - |
|  | - також з швидкодіючими газовими водонагрівачами та багатопотоковим водорозбором: | -"- | 6,388 | 210 | 210 | - |
|  | Гаряче водопостачання | -"- |  |  |  |  |
|  | - з водопроводом і центральною каналізацією, з центральним гарячим водопостачанням, з ваннами довжиною 1,5 до 1,7 м, обладнаними душами, з або без рушникосушарки | -"- | 2,925 | 100 |  | 100 |
|  | - з водопроводом і центральною каналізацією, з центральним гарячим водопостачанням, обладнаних умивальниками,мийками та душами, з або без рушникосушарки | -"- | 2,779 | 95 |  | 95 |

|  | Норми витрат питного водопостачання для інших споживачів | Одиниця виміру | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водорозбору, годин | Тривалість водорозбору, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна | у т.ч. гаряча |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |  |
|  | - категорії* з пральнею | 1 мешканець | 120 | 70 | 24 |
|  | - категорії** з пральнею | - « - | 150 | 90 | 24 |
|  | - категорії*** з пральнею | - « - | 190 | 100 | 24 |
|  | - категорії**** з пральнею | - « - | 230 | 140 | 24 |
|  | - категорії***** з пральнею | - « - | 300 | 180 | 24 |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |  |  |
|  | - із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 | 75 | 24 |
|  | - з санітарними вузлами, які близько до палат; | - « - | 200 | 90 | 24 |
|  | - інфекційні | - « - | 240 | 110 | 24 |
| 3 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: |  |  |  |  |
|  | - із загальними душами | 1 ліжко | 130 | 65 | 24 |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах | - « - | 150 | 75 | 24 |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах | - « - | 200 | 100 | 24 |
| 4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: |  |  |  |  |
|  | з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни | 1 місце | 60 | 30 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями | - « - | 200 | 100 | 24 |
| 5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |  |
|  | - із денним перебуванням дітей: |  |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 | 20 | 10 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 80 | 30 | 10 |
|  | - із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах; | - « - | 60 | 30 | 24 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 120 | 40 | 24 |
| 6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень ( студент і 1 викладач) | 20 | 8 | 8 |
| 7 | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 6 | 8 |
| 8 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |  |
|  | без приготування їжі | 1 страва | 2 | 1 |  |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі | - « - | 12 | 4 |  |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | - « - | 10 | 3 |  |
| 9 | Крамниці: |  |  |  |  |
|  | - продовольчі без холодильних установок) | 1 робітник в зміну або 20 м2 торгового залу | 250 | 65 | 8 |
|  | - промтоварні | 1 робітник в зміну | 20 | 8 | 8 |
| 10 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 4 | 10 |
|  |  | 1 працівник у зміну | 30 | 12 | 10 |
| 11 | Аптеки |  |  |  |  |
|  | - торговельний зал і допоміжні приміщення | 1 працівник | 30 | 12 | 12 |
|  | - лабораторія приготування ліків | - « - | 310 | 55 | 12 |
| 12 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 33 | 12 |
| 13 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: |  |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 чол. | 8 | 3 | 4 |
|  | - для артистів | - « - | 40 | 25 | 8 |
| 14 | Стадіони і спортзали: |  |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 1 | 4 |
|  | - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 | 30 | 11 |
|  | - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 чол. | 100 | 60 | 11 |
| 15 | Плавальні басейни: |  |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 | 1 | 6 |
|  | - для спортсменів, які приймають душ; | 1 особа | 100 | 60 | 8 |
|  | - поповнення басейну | % від ємкості | 10 | - | 8 |
| 16 | Лазні: |  |  |  |  |
|  | - для миття в мильній з полосканням в душах | 1 відвідувач | 180 | 120 | 3 |
|  | - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур | - « - | 290 | 190 | 3 |
|  | - душова кабіна | - « - | 360 | 240 | 3 |
|  | - ванна кабіна | - « - | 540 | 360 | 3 |
| 17 | Пральні: |  |  |  |  |
|  | - не механізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 | 15 | - |
|  | - механізовані | - « - | 75 | 25 | - |
| 18 | Виробничі цехи: |  |  |  |  |
|  | звичайні | 1 працівник в зміну | 25 | 11 | 8 |
|  | - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. | - « - | 45 | 24 | 6 |
| 19 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | 270 | - |
| 20 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - | - |
| 21 | Витрата води для поливу: |  | 0,5 | 0,5 | - |
|  | футбольного поля ** | 1м2 | 3 | 3 | - |
|  | трав'яного покриття** | 1м2 | 1,5 | 1,5 | - |
|  | інших спортивних споруд** | 1м2 | 0,5 | 0,5 | - |
|  | поліпшених покриттів, тротуарів, площ, заводських проїздів** | 1м2 | 6 | 6 | - |

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі     додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях     виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

Примітка 3. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 4. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 5. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

U = 2,2 x n x m x T x Ψ,

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

Т – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається  для їдалень  та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.

Примітка 6. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання.

Примітка 7. При відсутності даних по площі за видами благоустрою (зелені насадження, проїзди та ін.) сумарну витрату води на поливання у перерахунку на 1 жителя треба приймати 50-90 л/добу.

Примітка 8. Кількість води на поливання присадибних ділянок обчислювати з норми 5л/кв.м розпочинаючи з 01 травня по 30 серпня з розрахунку 40 поливань на сезон.

Директор КП “Прилукитепловодопостачання”					А.А.Гавриш