ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Техніко – економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів

Планування заходів інвестиційної програми базується на заходах, передбачених Перспективним планом розвитку системи тепло забезпечення м. Прилуки Чернігівської області (енерго - та еколого ефективна схема постачання) та звітом енергетичного аудиту системи теплопостачання м. Прилуки затвердженим рішенням міської ради (50 сесія 6 скликання) №8 від 28 серпня 2013 року.

Виробництво теплової енергії

- Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів (п.1.1.1.):

Реконструкція котельні по вул. Перемоги 180/1 (І стадія – придбання обладнання) (п.1.1.1.1.):

Котельня введена в експлуатацію в 1975 році. На котельні встановлено 4 котли НИИСТУ-5. Загальна встановлена потужність  котлів – 2,84 Гкал/год. Приєднана потужність котельні Q –1,308 Гкал/год (Qопал.-1,244 Гкал/год, QГВП – 0,064 Гкал/год). Насосне обладнання, що використовується вітчизняного виробництва і характеризується підвищеним енергоспоживанням, існує невідповідність між продуктивністю встановленого обладнання  та виробничими потребами. Коефіцієнт корисної дії насосного обладнання нижчий від його паспортних даних. Через тривалий час експлуатації та значну кількість ремонтів насосного обладнання, його максимальний ККД знаходиться у межах 50%-55%. Система водопідготовки фізично та морально зношена і потребує реконструкції. На котельні експлуатуються кожухотрубні теплообмінники вітчизняного виробництва. Теплові мережі прокладені в непрохідних залізобетонних лотках. Теплова ізоляція трубопроводів виконана мінераловатними матами та скловатою, в місцях підтоплення – пошкоджена. Погана якість секційної арматури знижує надійність роботи системи теплопостачання в цілому та збільшує затрати при ліквідації аварій.

Споживачами теплової енергії котельні є будинок грудної дитини, дитячий будинок,  для якої тривалість опалювального періоду, згідно рішення виконкому зазвичай довша ніж у інших споживачів, дошкільно-навчальний заклад, Педадогічний коледж  та  2 житлових будинки. Влітку є обов'язковим подача гарячої води.

Планується, що котельня працюватиме у автоматичному режимі з дистанційним керуванням, не потребує постійної присутності обслуговуючого персоналу, достатні контрольні відвідування. Всі сигнали несправності будуть автоматично передаватися на пульт чергового, з якого буде відбуватися управління роботою котельні. Котельня оснащена датчиками загазованості та пожежною сигналізацією з виводом сигналу на пульт чергового.

Планується заміна існуючих котлів на котли КОЛВИ-850 (2 шт), потужністю 850 кВт, та КТН-100 СЕ,  потужністю 100 кВт вітчизняного виробництва. Мають високий коефіцієнт корисної дії – 92%. Котлоагрегати оснащені пальниками, які забезпечують мінімальні викиди в атмосферу шкідливих речовин. Кожний пальник має блок автоматичного керування, що значно спрощує управління процесом згорання газу та керуванням потужності котла, що в свою чергу сприяє більш економічній роботі котельні.

Тепловою схемою передбачено погодне регулювання температури мереженої води в тепломережу за допомогою трьохходового клапану, що також значно знижує енергозатрати.

В 2015 році планується придбання двох котлів КТН-100 СЕ для виробництва теплової енергії на гаряче водопостачання та придбання котла КОЛВИ 850.

Загальний економічний ефект від впровадження даного заходу становить 196,54 тис. грн. Строк окупності за даним заходом становить 137,51 місяців, або 11,5 року.

2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (п.3.2.2.):

Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків приладами обліку теплової енергії (п.3.2.2.1.):

Підприємством опалюється 250 житлових будинків. На сьогоднішній день 20 житлових будинків оснащені приладами обліку теплової енергії. В 2015 році планується оснащення приладами обліку теплової енергії 73 багатоповерхових житлових будинків (5 поверхів та вище).

| № п/п | Адреса житлового будинку | Кількість лічильників, шт. | Діаметр, мм | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В/м №12, буд. 107 | 1 | 80 |  |
| 2 | В/м №12, буд. 146 | 1 | 65 |  |
| 3 | В/м №12, буд. 147 | 1 | 65 |  |
| 4 | В/м №12, буд. 148 | 1 | 65 |  |
| 5 | В/м №12, буд. 150 | 1 | 65 |  |
| 6 | В/м №12, буд. 152 | 1 | 80 |  |
| 7 | В/м №12, буд. 153 | 1 | 65 |  |
| 8 | В/м №12, буд. 154 | 1 | 50 |  |
| 9 | В/м №12, буд. 155 | 1 | 65 |  |
| 10 | В/м №12, буд. 156 | 1 | 50 |  |
| 11 | В/м №12, буд. 157 | 1 | 80 |  |
| 12 | Гвардійська, 88/1 | 1 | 65 |  |
| 13 | Гвардійська, 88/2 | 1 | 65 |  |
| 14 | Гвардійська, 92 | 1 | 100 |  |
| 15 | Гвардійська, 94 | 1 | 65 |  |
| 16 | Гвардійська, 96 | 1 | 65 |  |
| 17 | Гвардійська, 98 | 1 | 65 |  |
| 18 | Польова, 100 | 1 | 65 |  |
| 19 | Польова, 102 | 1 | 65 |  |
| 20 | Польова, 102а | 1 | 65 |  |
| 21 | Польова, 104 | 1 | 80 |  |
| 22 | Польова, 106 | 1 | 65 |  |
| 23 | Польова, 108 | 1 | 65 |  |
| 24 | Польова, 110 | 1 | 80 |  |
| 25 | Польова, 112 | 1 | 65 |  |
| 26 | Індустріальна, 13 | 1 | 65 |  |
| 27 | Перемоги, 163 | 1 | 50 |  |
| 28 | 1 Травня, 73 | 1 | 65 |  |
| 29 | 1 Травня, 87 | 1 | 65 |  |
| 30 | 1 Травня, 97 | 1 | 65 |  |
| 31 | 1 Травня, 99 | 1 | 65 |  |
| 32 | 1 Травня, 107 | 1 | 65 |  |
| 33 | 1 Травня, 107 Б | 1 | 65 |  |
| 34 35 | 1 Травня, 107 А, 1 Травня, 111 | 1 | 65 |  |
| 36 | 1 Травня, 113 | 1 | 65 |  |
| 37 | 1 Травня, 48 | 1 | 65 |  |
| 38 | Вокзальна, 46 | 1 | 65 |  |
| 39 | Вокзальна, 29 | 1 | 65 |  |
| 40 | Вокзальна, 31 | 1 | 65 |  |
| 41 | Вокзальна, 36 | 1 | 65 |  |
| 42 | Вокзальна, 37 | 1 | 65 |  |
| 43 | Вокзальна, 39 | 1 | 65 |  |
| 44 | Вокзальна, 40 | 1 | 65 |  |
| 45 | Вокзальна, 44 | 1 | 80 |  |
| 46 | Київська, 230 Б | 1 | 65 |  |
| 47 48 | Земська, 37 Костянтинівська, 96 | 1 | 80 |  |
| 49 | Земська, 39 | 1 | 50 |  |
| 50 | Гімназична, 104 | 1 | 80 |  |
| 51 | Костянтинівська, 94 | 1 | 50 |  |
| 52 | Костянтинівська, 98 | 1 | 65 |  |
| 53 | Костянтинівська, 98 А | 1 | 50 |  |
| 54 | Костянтинівська, 124 | 1 | 50 |  |
| 55 | Костянтинівська, 124 | 1 | 50 |  |
| 56 | Костянтинівська, 124 | 1 | 65 |  |
| 57 | Костянтинівська, 134 А | 1 | 65 |  |
| 58 | Костянтинівська, 134 Б | 1 | 65 |  |
| 59 | Костянтинівська, 199 Ж | 1 | 65 |  |
| 60 | Ю. Коптєва, 37 | 1 | 65 |  |
| 61 | Ю. Коптєва, 39 | 1 | 65 |  |
| 62 | Ю. Коптєва, 58 | 1 | 65 |  |
| 63 | Ю. Коптєва, 60 | 1 | 65 |  |
| 64 | Земська, 5 | 1 | 50 |  |
| 65 | Бособрода, 102 | 1 | 100 |  |
| 66 | Садова, 110 | 1 | 65 |  |
| 67 | Садова, 111 | 1 | 50 |  |
| 68 | Садова, 123 | 1 | 80 |  |
| 69 70 | Вавілова, 30 Вавілова, 28 | 1 | 80 |  |
| 71 | 18 Вересня, 30 | 1 | 80 |  |
| 72 | 18 Вересня, 28 | 1 | 65 |  |
| 73 | О. Кошового, 8 | 1 | 50 |  |
|  | Всього: | 70 |  |  |

Зведена таблиця оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії

| Найменування приладу обліку, діаметр | Кількість, шт. | Вартість приладів обліку теплової енергії, тис. грн. | Вартість комплектуючих, тис. грн. | Загальна вартість обладнання та матеріалів, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суперкон-01-1SKS-3 DN 50 | 11 | 180,21 | 43,18 | 223,39 |
| Суперкон-01-1SKS-3 DN 65 | 46 | 916,50 | 148,40 | 1064,90 |
| Суперкон-01-1SKS-3 DN 80 | 11 | 232,14 | 36,04 | 268,18 |
| Суперкон-01-1SKS-3 DN 100 | 2 | 48,41 | 6,65 | 55,06 |
| Всього: | 70 | 1377,26 | 234,27 | 1611,53 |

Визначення строку окупності та економічного ефекту по заходах

| Назва заходу | Вартість впровадження, тис. грн. | Економія ПЕР, тонн умовного палива | Економічний ефект, тис. грн. | Строк окупності місяців | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ | І |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | 1.1.1. |
| Реконструкція котельні по вул. Перемоги, 180/1 | 603,58 | 48,96 | 196,54 | 37,31 | 1.1.1.1. |
| Всього: | 603,58 | 48,96 | 196,54 | 37,31 |  |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 3.2.2. |
| Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків приладами обліку теплової енергії | 1611,53 |  |  |  | 3.2.2.1. |
| Всього: | 1611,53 |  |  |  |  |
| Всього по підприємству: | 2215,11 | 48,96 | 196,54 | 137,51 |  |

Обґрунтування вартості запланованого заходу

| Назва заходу | Примітка |
| --- | --- |
| ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| Реконструкція котельні по вул. Перемоги, 180/1 | Комерційні пропозиції . |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
| Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків приладами обліку теплової енергії | Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості та відомості ресурсів до нього. Комерційні пропозиції . |