Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

Процедура закупівлі: Відкриті торги

Назва закупівлі: “Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 по вул. Миколаївська, 107, в м. Прилуки Чернігівської області з виділенням черговості  (І черга та ІІ черги)”

(ДК 021:2015   45454000-4 - Реконструкція).

Очікувана вартість предмета закупівлі:  8 823 000,00 грн

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір очікуваної вартості визначений відповідно до експертного висновку за мінусом вартості проектно-вишукувальних робіт та витрат на утримання служби замовника, авторський нагляд.

Бюджетні призначення визначені  на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” передбачено субвенцію з державного бюджету  у розмірі 3000,0 тис.грн. по об’єкту: “Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 по вул.Миколаївська 107 в м.Прилуки Чернігівської області з виділенням черговості (І черга та ІІ черги)”.

Проектна документація розроблена на І та ІІ чергу разом, що значно вище виділених за рахунок субвенції на 2021 рік коштів.

Обґрунтування  технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Дефектний акт

На “Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 по вул. Миколаївська, 107, в м. Прилуки Чернігівської області з виділенням черговості  (І черга та ІІ черги)”

(ДК 021:2015   45454000-4 - Реконструкція)

Умови виконання робіт: - роботи з реконструкції будуть проводитись під час експлуатації будівлі школи під час її експлуатації за функціональним призначенням (примінено підвищувальний к-т на трудозатрати к=1,2)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис №2-1-1 на І чергу. Розділ №1. Демонтаж |
| 1. | Розбирання жолобів підвісних | м | 315 |
| 2. | Розбирання водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 114 |
| 3. | Розбирання слухових вікон | шт | 2 |
| 4. | Розбирання дверних прорізів з готових дверних блоків площею до 2 м2 з металопластику у кам’яних стінах | м2 | 1,68 |
| 5. | Розбирання дерев’яних заповнень дверних і воротних прорізів | м2 | 1,2 |
| 6. | Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів | м2 | 2500 |
| 7. | Розбирання дерев’яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття | м2 | 2500 |
| 8. | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 371,4 |
| 9. | Розбирання цегляних стін | м3 | 1,52 |
| 10. | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т | 46,74 |
| 11. | Навантаження сміття вручну | т | 0,861 |
| 12. | Перевезення сміття до 10 км | т | 47,601 |
|  | Розділ №2. Покрівля |
| 13. | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 7,73 |
| 14. | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 1 |
| 15. | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт | м3 | 7,12 |
| 16. | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці | м2 | 2504 |
| 17. | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, ІІ сорт | м3 | 19,845 |
| 18. | Металочерепиця RAL 8017, товщ. 45 мм | м2 | 2879,6 |
| 19. | Шурупи самонарезні 4,9*27 | шт | 18480 |
| 20. | Цвяхи оцінковані 3,5*70 | шт | 20833 |
| 21. | Цвяхи оцінковані 2*35 | шт | 27344 |
| 22. | Коньок | м | 245,85 |
| 23. | Ущільнювач під коньок | м | 456 |
| 24. | Єндова | м | 95,37 |
| 25. | Планка торцева | м | 61,38 |
| 26. | Планка примикання | м | 5,94 |
| 27. | Снігозатримувач | м | 304 |
| 28. | Прибивання рейок контробрешітки | м | 2266,3 |
| 29. | Брус перерізом 60х30 мм | м3 | 4,284 |
| 30. | Улаштування гідроізоляціі прокладної в один шар | м2 | 2504 |
| 31. | Підпокрівельна плівка ЮТАФОЛ | м2 | 2754,4 |
| 32. | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам’яних стін, площі прорізу до 3 м2 | м2 | 1,2 |
| 33. | Блоки дверні вхідні зовнішні (вхід на горище) з жалюзійними вставками | м2 | 1,2 |
| 34. | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі однопольних | комплект | 1 |
| 35. | Улаштування слухових вікон | шт | 6 |
| 36. | Рами віконні | м2 | 17,46 |
| 37. | Установлення жалюзійних вставок | шт | 12 |
| 38. | Жалюзійні віконні вставки, пофарбовані | шт | 12 |
| 39. | Залізні вироби для віконних вставок | комплект | 12 |
| 40. | Поліпшене фарбування білилами по дереву заповнень дверних прорізів | м2 | 2,88 |
| 41. | Поліпшене фарбування білилами по дереву слухових та жалюзійних вікон | м2 | 36,54 |
| 42. | Улаштування карнизів | м2 | 223,65 |
| 43. | Кобилка перерізом 100х60 мм | м3 | 2,394 |
| 44. | Брус перерізом 100х60 мм | м3 | 0,893 |
| 45. | Дошка перерізом 100х300 мм | м3 | 7,046 |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на ІІ черга |
|  | Розділ №1. Покрівля |
| 1 | Обрамовування коробочки софітом з риштувань | м2 | 223,65 |
| 2 | Софіт перфорований | м2 | 246 |
| 3 | Саморізи | шт | 3780 |
| 4 | J-профіль | м | 1285 |
| 5 | Утеплення покриттів плитами мінераловатними товщиною 200 мм насухо | м2 | 1588,85 |
| 6 | Плити мінераловатні Техноблок Стандарт, щільн. 45/кг/м3 | м3 | 327,3 |
| 7 | Вогнезахист дерев’яних конструкцій вогнезахисним матеріалом Екосепт 450-1 на водній основі | м3 | 119,58 |
| 8 | Вогнезахисна просочувальна суміш Ecosept 450-1 | т | 2,00174 |
| 9 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 1327 |
|  | Розділ №2. Фасад СТІНИ |
| 10 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією “CERESIT”, стіни гладкі | м2 | 1336,8 |
| 11 | Плити теплоізоляційні Технофас Ефект щільність 135, товщ. 150 мм | м3 | 214,6 |
| 12 | Склосітка СС-1 | м2 | 1537,3 |
| 13 | Суміш суха клейова СТ190 | кг | 16041,6 |
| 14 | Штукатурка церезит СТ64 | кг | 3609,4 |
| 15 | Фарба фасадна СТ42 | кг | 671,1 |
| 16 | Грунтовка вододисперсійна СТ-16 | кг | 227,3 |
| 17 | Профілі цокольні | м | 44,1 |
| 18 | Дюбели монтажні | шт | 147 |
| 19 | Дюбелі фасадні пластмасові 10х220 | шт | 10801 |
|  | ЦОКОЛЬ Нижче рівня землі |
| 20 | Шпаклювання стін гідроізоляційною сумішшю “Cerezit” | м2 | 165,05 |
| 21 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 165,05 |
| 22 | Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Cerezit CR 90 Crystaliser | кг | 594 |
| 23 | Теплоізоляція виробами з мінеральних плит на суміші клейовій стін і колон прямокутних | м3 | 16,505 |
| 24 | Установлення каркаса з брусів | м3 | -0,825 |
| 25 | Плити теплоізоляційні Технофас Ефект щільність 135, товщ.100 мм | м3 | 17,7 |
| 26 | Суміш суха клейова СТ190 | кг | 1980,6 |
| 27 | Обклеювання сіткою стін | м2 | 165,05 |
| 28 | Скло сітка СС-1 | м2 | 189,8 |
| 29 | Шпаклювання стін-гідроізоляційною сумішшю «Cerezit» | м2 | 165,05 |
| 30 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки норм 15- 182-1, 15-182-2 | м 2 | 165,05 |
| 31 | Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser | кг | 594 |
|  | Вище рівня землі |
| 32 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією “CERESIT”, стіни гладкі | м2 | 217,96 |
| 33 | Плити теплоізоляційні Технофас Ефект щільність 135, товщ.100 мм | м3 | 23,3 |
| 34 | Склосітка СС-1 | м2 | 250,7 |
| 35 | Суміш суха клейова СТ190 | кг | 2615,5 |
| 36 | Штукатурка церезит СТ64 | кг | 588,5 |
| 37 | Фарба фасадна СТ 42 | кг | 109,4 |
| 38 | Грунтовка вододисперсійна СТ-16 | кг | 37,1 |
| 39 | Профілі цокольні | м | 7,2 |
| 40 | Дюбели монтажні | шт | 24 |
| 41 | Дюбелі фасадні пластмасові 10х160 | шт | 1761 |
| 42 | Установлення цокольних зливів | м | 331,8 |
| 43 | Зливи цокольні металеві з полімерним покриттям, ширина 200 мм | м | 344,1 |
| 44 | Шурупи самонарізні | шт | 1171 |
| 45 | Силікон | л | 97,5 |
|  | УКОСИ |
| 46 | Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією “CEREZIT”. Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 128,7 |
| 47 | Плити теплоізоляційні з пінопласту ПСБ-С-35, товщ. 20 мм | м2 | 135,1 |
| 48 | Склосітка СС-1 | м2 | 164,7 |
| 49 | Суміш суха клейова СТ190 | кг | 1570,1 |
| 50 | Штукатурка церезит СТ64 | кг | 353,9 |
| 51 | Фарба фасадна СТ 42 | кг | 64,6 |
| 52 | Грунтовка вододисперсійна СТ-16 | кг | 21,9 |
| 53 | Дюбелі фасадні пластмасові 10х100 | шт | 781 |
| 54 | Установлення віконних зливів | м | 97,5 |
| 55 | Зливи віконні металеві з полімерним покриттям, ширина 300 мм | м | 97,5 |
| 56 | Шурупи самонарізні | шт | 344 |
| 57 | Силікон | л | 28,6 |
|  | Розділ №3. Водовідлив ВОДОСТІЧНІ ТРУБИ |
| 58 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 152 |
| 59 | Труба водостічна, діаметр 100 мм, ПВХ | м | 158 |
| 60 | Кронштейн труби, ПВХ | шт | 114 |
| 61 | Гвинт-шуруп з дюбелем, довж. 220 мм | шт | 114 |
| 62 | Відвід двомуфтовий 67 град, ПВХ | шт | 76 |
| 63 | Відвід одномуфтовий 67 град, ПВХ | шт | 38 |
|  | РИНВА |
| 64 | Улаштування жолобів підвісних | м | 315,2 |
| 65 | Ринва, діаметр 130, ПВХ | м | 315,2 |
| 66 | Кронштейн ринви, діаметр 130 мм, ПВХ | шт | 946 |
| 67 | Муфта ринви, діаметр 130, ПВХ | шт | 112 |
| 68 | Лійка, діаметр 130/100 мм, ПВХ | шт | 38 |
| 69 | Кут ринви зовнішній, діаметр 130 мм, 135 град, ПВХ | шт | 2 |
| 70 | Кут ринви зовнішній, діаметр 130 мм, 90 град, ПВХ | шт | 4 |
| 71 | Кут ринви внутрішній, діаметр 130 мм, 90 град, ПВХ | шт | 3 |
| 72 | Заглушка ринви ліва, діаметр 130 мм, ПВХ | шт | 2 |
| 73 | Заглушка ринви права, діаметр 130 мм, ПВХ | шт | 2 |
|  | Розділ №4. Підготовчі роботи |
| 74 | Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм | м2 | 24 |
| 75 | Розбирання віконних зливів | м | 97,5 |
| 76 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 4,98 |
| 77 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 9,95 |
|  | Розділ№5. Земляні роботи |
| 78 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 34,84 |
| 79 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 22,56 |
| 80 | Перевезення грунту до 10 км | т | 20,876 |
|  | Розділ №6. Відновлювальні роботи |
| 81 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 66,35 |
| 82 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 66,35 |
| 83 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 4 см) | м2 | 66,35 |
| 84 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 | т | 6,343 |
| 85 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т | 25,9 |
| 86 | Навантаження сміття вручну | т | 0,802 |
| 87 | Перевезення сміття до 10 км | т | 26,702 |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на ІІ черга |
|  | Розділ №1. Система блискавкозахисту |
| 1 | Монтаж блискавковідводів | шт | 6 |
| 2 | Блискавкоприймач коньковий 1,5 м М-10/16 | шт | 6 |
| 3 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 641,8 |
| 4 | Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту W-08/AL, діаметром 8 мм | мп | 654,6 |
| 5 | Злучник дроту універсальний С-011 | шт | 42 |
| 6 | Злучник контрольний С-032 | шт | 17 |
| 7 | Злучник хрестовий С-021 | шт | 5 |
| 8 | Зажим для дроту до ринви С-061 | шт | 17 |
| 9 | Тримач дроту NIRO H-021 | шт | 310 |
| 10 | Тримач дроту кутовий з NIRO H-082 | шт | 332 |
| 11 | Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем А=240 мм Н-034 | шт | 41 |
| 12 | Компенсатор алюмінієвий К-221 | шт | 4 |
| 13 | Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201 | м | 42,5 |
| 14 | Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203 | шт | 71 |
| 15 | Коробка для фасадного контрольного з’єднання К-681 | шт | 17 |
| 16 | Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5 кг К-950 | шт | 2 |
|  | Розділ №2. Заземлення |
| 17 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 20,1 |
| 18 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 20,1 |
| 19 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2 | м | 102,5 |
| 20 | Полоса оцінкована 25х4 мм W-25x/ST | мп | 104,6 |
| 21 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 34 |
| 22 | Сталь кругла 16 мм | т | 0,222 |
| 23 | Злучник для стержня та смуги С-044 | шт | 34 |
| 24 | Тримач полоси металевий FLIP H-036 з шпилькою 220 мм | шт | 17 |
| 25 | Антикорозійна стрічка 10 м G-115 | шт | 2 |
|  | Розділ №3. Асфальтобетонне покриття |
| 26 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 0,792 |
| 27 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих та піщаних | м3 | 2,37 |
| 28 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 19,8 |
| 29 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 19,8 |
| 30 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 4 см) | м2 | 19,8 |
| 31 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 | т | 1,893 |
| 32 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т | 5,415 |
| 33 | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,415 |